## Slide 1: THU THẬP DỮ LIỆU LiDAR & RealSense Camera
Phần cứng
RPLidar A1M8
  Quét 360° môi trường
  Tốc độ: 5.5 vòng/giây
  Khoảng cách: 0.15m - 12m
Intel RealSense D435
  Ảnh RGB + Depth
  640×480
  Cảm biến depth active stereo
Phần mềm
Python 3.x
Thư viện chính:
  rplidar - Điều khiển LiDAR
  pyrealsense2 - RealSense
  matplotlib - Hiển thị real-time
  opencv - Xử lý ảnh

## Slide 2: THU THẬP DỮ LIỆU LiDAR & RealSense Camera
Mục tiêu chính:
  1. Thu thập dữ liệu đồng bộ
  Thu thập dữ liệu từ 2 sensor đồng thời với timestamp chung
  2. Visualize real-time
  Hiển thị dữ liệu LiDAR trực tiếp dạng polar plot
  3. Phục vụ Calibration
  Tạo dataset để hiệu chuẩn ngoại và tích hợp 2 sensor

## Slide 3: THU THẬP DỮ LIỆU LiDAR & RealSense Camera
Khởi tạo LiDAR & RealSense
  Kết nối, kiểm tra health
  Cấu hình stream depth + color
lidar = RPLidar(PORT, baudrate=115200, timeout=3)
pipeline = rs.pipeline()
config.enable_stream(rs.stream.depth, 640, 480, rs.format.z16, 30)
config.enable_stream(rs.stream.color, 640, 480, rs.format.bgr8, 30)
Tạo plot real-time (polar)
Hiển thị dữ liệu quét 360°
Cập nhật mỗi 0.2 giây
fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': 'polar’})
line.set_data(angles, distances)
ax.set_title(f'LiDAR - Saved: {save_count} times - Points: {len(current_scan)}')
plt.pause(0.001)

## Slide 4: THU THẬP DỮ LIỆU LiDAR & RealSense Camera
Vòng lặp đọc dữ liệu liên tục
  Generator iter_scans()
  Xử lý từng scan (~1450 điểm)
for scan_data in lidar.iter_scans():
Nhấn ‘s' để lưu snapshot
  Phát hiện sự kiện bàn phím
  Kích hoạt quá trình lưu
if keyboard.is_pressed('s'):
save_request = True
Đồng bộ lưu cả LiDAR + Camera
  Timestamp chung (milliseconds)
  3 loại ảnh + CSV data
timestamp = int(time.time() * 1000)
save_scan_data(writer, scan_data, timestamp)
capture_realsense_image(pipeline, align, timestamp)

## Slide 5: THU THẬP DỮ LIỆU LiDAR & RealSense Camera
Kiến trúc:
Input: 2 sensor (LiDAR + RealSense)
Processing: Main loop với generator
Output:
  CSV file (timestamp, angle, distance)
  3 loại ảnh (color, depth, depth_colormap)
Visualization: Real-time polar plot

## Slide 6: THU THẬP DỮ LIỆU LiDAR & RealSense Camera
Output:
Dữ liệu lidar
RGB
Depth
Depth Colormap